## Slide 1
会議名：Athena保証工程取り組み説明
京セラドキュメントソリューションズ株式会社
2025年 8月22日
プリンティングプロダクト事業本部 生産技術14課 中山 愛稀

## Slide 2
2
調整工程について

## Slide 3
現状把握 -調整工程について-
現状の調整工程レイアウト
②画像調整プログラム
・画像の色味、直角度
組立
梱包
3
①設定照合プログラム
・検査用設定 ex:製品エリアコード
③設定照合プログラム
・出荷用設定
①＋②＋③＝統合検査プログラム
調整工程とは？
  組立工程から来たマシンに対して、仕向けごとに設定/照合、画像検査、出荷設定までを行う工程

## Slide 4
統合検査プログラムとは？
  調整工程で使用している治具プログラムのこと。
  その治具プログラムは大きく分けて2つ存在し、用途に分けて設定照合、調整検査を実施
設定照合Program XXX_7900
調整検査Program XXX_7910
主に製品への設定・照合を行う
設定する値は「シリアル書込」など様々 品目別に製品仕様に合った値を設定・照合する
製品から出力された画像の検査、電気検査等を行う 出力された画像をもとに自動調整も実施
現状把握 -調整工程について-
Excel から
設定用csv出力
exe で csv読込
4

## Slide 5
5
保証工程について

## Slide 6
機種 | 現行機 -Mercury 4- | 新機種 -Athena-
作業人数 | 16人 | 8人
工程作業を自動化し、作業者半減することで生産性倍増を目指す
背景 -部門方針について-
スマートファクトリーの実現
原価低減
  作業工数削減
  作業自動化
  材料費削減
  組立加工費削減
生産性倍増
Notes: 初めに、背景です。
部門方針として、「スマートファクトリーの実現」 が、掲げており、
取り組みの一つとして、Athena生産ラインの調整検査工程自動化による生産性倍増を目指しています。
スライド中央に示したように現行機Mercury4に対し新機種Athenaは、作業者の半減を目標にしています。
次のページお願いします。

## Slide 7
現状把握 -調整工程での課題-
制御PCと作業者は
工程ごとに必要
作業者が制御PCの画面を
見ながら検査を実施
制御PCと製品は
有線接続、1対1の通信で実施
工程のたびに結線が必要
現在の調整工程から課題を整理
組立
梱包
7

## Slide 8
システムについて -開発・投入状況-
Raspberry Pi
・HostPCからの工程ファイルを解析・コマンド生成
・製品に設定/照合コマンド送受信
AGV Controller
・製品への移動指示
解析スキャナー
・公正されたスキャナー
画像解析用PC
・出力された画像の検査を行う
HostPC
・多システムの統括
・各製品の工程進捗を管理
Tablet（石龍）
・作業者へ作業指示
DashBoard（石龍）
・製品の工程実施状況を表示
・マスターのPCが管理(HostPC)
・製品-PC間にデバイス設置(ラズパイ)
・無線化・AGV使用
工程レイアウト理想図を具現化
調整工程 → 保証工程
名称変更
※調整ありきではなく、
品質を保証するという意味

## Slide 9
Athena 保証工程 Layout（PMT2）
A1工程
A2工程
A3工程
・F/Wインストール
・初期設定（シリアル書き込み/ライン用設定）
・電気チェック
・読込検査（ISU/DP）
・タイミング調整
・コピー検査
・異音検査
A4工程
・データ取り、出荷設定
HostPC
■HostPCについて
・多システムの統括
・製品すべての工程進捗を管理
■ラズパイと製品について
・A1工程の最初に結線
・出荷設定までセットで動く
（常に電源ON）
■作業者とマシンについて
・一人が複数台のマシンを管理（例：1人/3台）
作業者数8人も達成！

## Slide 10
統合検査プログラム
Athena保証工程プログラム
初期設定（7900）
画像調整検査（7910）
出荷時設定（7900）
作業者が手動で
PC画面のボタンを押して、
設定・検査・照合等を行う。
（シングルステップ操作）
工程ファイルを送信
Raspberry Pi
マシン本体
コマンドを順番に実行
作業工程を HostPC から Raspberry Pi に送信
Raspberry Piは工程ファイルを解析してマシンに設定
（自動連続作業、作業者手動操作は最小に）
コマンド結果を返答
・工程問い合わせ
・結果を通知
現行システムとの違いについて
画像解析用PC
画像データ
解析結果
HostPC
・工程情報管理
AGV
・工程ファイル解析
・コマンド生成

## Slide 11
現行システムとの違いについて
2V9
2V9_7900（統合検査プログラム：従来プログラム ）
2V9_7401（HostPC：システム統括サーバー)
2V9_7402（RaspberryPi：コマンド送信プログラム)
2V9_7403（AutoBatchFilesForImage：画像解析プログラム)
2V9_7404（Tablet：作業者作業表示/実施結果入力)
2V9_7405（DashBoard：工程状況表示）
2V9_7910（統合検査プログラム：従来プログラム ）
✖
・Athenaでは使用無し（7402に置き換え）
・PMTまでのデータ取りで使用
・PMT以降はラインアウト後のリワークで使用予定（単発出力）
→保証工程システムに置き換え予定
保証工程システム
既存システム

## Slide 12
工程分けについて
■工程の分解と工程Jsonファイル作成
・全工程を工程単位で 自動化できる箇所 と 作業者作業 に分解し、最適な工程割に変更
・上記の工程をJsonファイル形式に変換してHostPCに登録
コピー検査
ラズパイ
作業者
ラズパイ
ラズパイ
作業者
■処理シーケンス
Jsonファイル分解/コマンド生成
ステップごとに
作業の詳細化
工程割作成
Json作成
作業内容表示
工程情報を登録
（約60ファイル * 仕向け数）
工程問い合わせ
工程結果送信
作業問い合わせ
作業結果送信
作業実施
コマンド送信・受信

## Slide 13
システムについて –HostPC-
システム実現のためには、HostPCがデバイス情報を管理する必要がある
・HostPCにテーブルを作成し、他のデバイス状況を管理
・作業者が判断することなく、工程を実施可能
保証工程
プログラム
セッションID | 工程名 | 製品S/N
 | Step.1 | XXX001
 | Step.4 | XXX002
: | : | :
管理データベース
初回アクセス時にセッションID(整理番号)を割り当て
ラズパイ＋製品の組み合わせ
セッションIDを基に進捗をデータベースシステムで管理
HostPCの工程管理イメージ
セッションID
紐付け
13

## Slide 14: システム概要
MOM
Raspberry Pi
製造情報・
作業指示の取得
工程進捗情報
リアルタイム連携
システム・製品
無線接続
AGV
自動運搬可能
製品
無線LAN接続
無線LAN接続
有線LAN
保証工程システム
HostPC
1
２
3
4
製品とセットで移動
Notes: 14ページ目です。
要件を元に図のような構成のシステムを設計しました。
保証工程システムの中枢となるHOSTPCを設け、
1.MESからの製造情報の取得と
2.MESへのリアルタイム連携 を行います。
次に、要件3の保証工程システムと製品との通信です。
保証工程に入ったばかり製品は、治具ネットワークへ参入のためのWiFi設定が行えないことや、Wi-Fi非搭載モデルへの展開を考慮した結果、製品との直接接続は困難でした。
そこで、製品に対してRaspberry Piを1:1で割り当て、HOST PCは各Raspberry Piに対してWi-Fiで指令を送るシステムを設計しました。
これにより、HOST PCは既に構成済みのRaspberry Piに対してのみ通信を管理すればよく、Raspberry Piは常に接続された製品だけを認識すれば大丈夫な仕組みとしています。
また、名刺サイズであるRaspberry Piを採用することにより、
4. 保証工程用のデバイスを増やした上でも自動搬送可能な状態を維持します。

## Slide 15
システムについて -タブレット-
実施結果入力（OK/NG)
画面イメージ表示
画面イメージは作業指導書から引用
作業者作業
英語原文＋中国語翻訳
①作業内容問い合わせ
②作業内容受け取り
③作業結果送信
HostPC
Tablet
■処理シーケンス
・工程（1人3台持ち）
・製品シリアル＋Raspberry Pi No

## Slide 16
システムについて -DashBoard-
品目・仕向け
工程名
工程番号
①工程情報問い合わせ
②工程情報送信
DBにて
工程状況管理
HostPC
DashBoard
■処理シーケンス

## Slide 17
システムについて -Raspberry Pi-
・当初、製品はAGVに載せて移動させる計画
・Raspberry Pi も AGVから電源供給予定
→現在AGV 未導入 ・・・Raspberry Piの電源確保が必要
モバイルバッテリー
●投資理由：
・出荷設定まで、 Raspberry Piの電源は常にON
・AGVを投入しないため、Raspberry Piに恒久給電装置がない
●仕様：
・容量：20000mA（充電100%の状態で11時間使用可能）
・3C認証取得済
・480元（ 9,500元 × 20円/元 × 38個 = 364,800円）
充電箱
●投資理由：
・モバイルバッテリー充電用
●仕様：
・20個モバイルバッテリー同時充電可能
・充電時間設定可能
・9,500元（9,500元 × 20円/元 = 190,000円）
実際にラインで使用しているもの
モバイルバッテリー充電箱
マシン横に受け治具作成